## Slide 1: Maatalouden päästölähteet ja päästöjen vähennyskeinot
Hiilineutraali –webinaari
Kristiina Regina
20.10.2020

## Slide 2: Raportoivat päästöt
Maatalous

## Slide 3: Maatalouden päästöjen aikasarjat
~6,5 milj. t CO2-ekv. raportoitu maataloussektorilla
~8 milj. t CO2-ekv. raportoitu viljelysmaan ja ruohikkomaan alla maankäyttösektorilla (Land use, Land-use change and Forestry)
~ 1 milj. t CO2-ekv. raportoitu energian päästöinä
Lähde: Tilastokeskus, http://www.stat.fi/static/media/uploads/tup/khkinv/yymp_kahup_1990-2019_2020.pdf
Maatalouden päästöt
Maankäytön päästöt: LULUCF

## Slide 4: Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 2018
Maatalouden päästöt ovat 10-12 % kokonaispäästöistä
Maatalouteen liittyvät maankäytön päästöt pienentävät LULUCF sektorin nettonielua n. 9 Mt
Suurimmat päästölähteet: turvepellot ja märehtijät
Eloperäiset maat (turvepellot) tuottavat yli puolet näistä kokonaispäästöistä
Monet päästöt maataloussektorilla ovat laskeneet, mutta turvepeltojen alan kasvu estää kokonaispäästöjen laskun

## Slide 5: Maatalouden päästöt pienenevät ainevirtoja hallitsemalla
C, N
C, N
Maataloussysteemiin tulee hiiltä ja typpeä ja sitä poistuu tuotteiden mukana.
Koska ainekierrot ”vuotavat”, osa hiilestä ja typestä karkaa systeemistä.
Ainekiertoja pyörittävät kemialliset, fysikaaliset ja mikrobiologiset prosessit, joita on monia: esim. kasviaineksen hajoaminen karikekerroksessa, turvemaassa, pötsissä tai lantavarastossa, lannoitetypen denitrifikaatio tai hiiliyhdisteiden stabiloituminen maa-ainekseen.
Kyse on tulevien ja lähtevien virtojen tasapainosta ja ajoituksesta: esim. kasvintähteen tulee hajota ja vapauttaa ravinteet uuden sadon käyttöön, mutta ravinteet eivät saisi olla kauaa ”vapaana”.

## Slide 6: Päästöjen vähentäminen
Lannan varastointi
Jatko- käsittely
Eläinsuoja
Päästöjen hillintä lannasta: esim. jäähdytys, lannan nopea poisto
Suorat vaikutukset: suljetumpi systeemi,
Epäsuorat: fossiilisen energian korvaus, pellonraivauksen välttäminen
Typpilannoituksen optimointi:
-Oikea määrä, oikea aika
-Täsmäviljely
-Sijoituslannoitus
-Lannoitusmäärän jakaminen useampaan erään
Perusparannukset
Kasvipeitteisyyden lisääminen
Turvepeltojen viljelyn välttäminen
CH4 eläimistä: ruokinta, rehun lisäaineet ja uusimisnopeus
Liete: N2O ↓, CH4 ↑; kuivalanta: CH4, ↓ N2O ↑; säiliön peittäminen: NH3 ↓, N2O ↑

## Slide 7: Päästövähennyskeinot ja niiden kytkennät

## Slide 8: Mikä vähentää turvemaan maaperän päästöjä?
Turvepeltojen päästövähennykset voivat olla 10-30 t/ha/v
Tehokkain keino on pohjaveden pinnan nosto, toiseksi tehokkain kasvipeitteisyys
Lähde: https://www.mtk.fi/ilmastotiekartta

## Slide 9: Mahdollisuudet vaikuttaa turvepeltojen päästöihin
Raivauksen välttäminen
Pellonvaihdot
Tuotantokykynsä menettäneiden peltojen poistaminen tuotannosta
Metsitys
Turpeen hajotusta vähentävät keinot viljelyyn jäävillä pelloilla
Muokkauksen vähentäminen
Lannankäsittelyn kehittäminen
Pohjaveden pinnan nosto
Ennallistaminen
Tilusjärjestelyt
Kasvipeitteisyys (kevätkyntö, syyskylvö, aluskasvit tai nurmien siirto turvemaalle kivennäismaalta)

## Slide 10: Ilmastotoimien toimeenpano
Maaseutuohjelma on tärkein instrumentti
Maaseutuohjelman sisällä ympäristökorvaukset ovat eniten tukeneet ilmastonsuojelua
Ohjelman toimien tehosta on tehty arvioita:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-650-8; http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-919-4
Älä liikuta tai skaalaa kuvakehystä.
Kuvan vaihtaminen kuvakehykseen
Hiiren oik. näppäimellä
Format picture > Fill > Insert from: File
Jos kuva venyy tai litistyy skaalaa se uudestaan.
Skaalaa kuva uudestaan
Format picture > Crop > Fill/Fit*
HUOM Jos kuva-ala ei täyty kokonaan: Pidä SHIFT pohjassa ja tartu nurkkapalloista (ei palkeista) ja skaalaa sopivaan kokoon.
*FILL/TÄYTÄ sovittaa kuvan kuvakehyksen korkeuteen tai leveyteen sen mukaan, kumpi on suurin. Täyttää koko kehyksen kuvalla. FIT/SOVITA sijoittaa kuvan niin että se mahtuu kokonaan tai mahd. paljon. Jotkut alueet saattavat jäädä tyhjiksi.

## Slide 11: Päästölähteet ja niihin vaikuttavat ympäristökorvaustoimenpiteet - eniten vaikutuksia maaperän päästöihin
Monivuotinen ympäristönurmi, säätösalaojitus
Monivuotinen ympäristönurmi, säätösalaojitus
Ravinteiden tasapainoinen käyttö, kerääjäkasvi
Kerääjäkasvi, lietteen sijoittaminen peltoon, suojavyöhykenurmet
Chart: Mt CO2e
| Kalkitus CO2 | Lannankäsittely N2O;CH4 | Energiankulutus CO2 | Muu maaperän N2O | Lannoitteiden ja lannan käyttö N2O | Kivennäismaat CO2 | Turvemaiden viljely N2O | Tuotantoeläinten ruuansulatus CH4 | Turvemaiden viljely CO2
 | 0.21028 | 0.73006 | 0.89962 | 0.93248 | 1.1065 | 1.4875 | 1.5014 | 2.0782 | 6.3147
Luonnonhoitopelto, kerääjäkasvi, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, orgaaninen kate, viherlannoitus, kasvipeitteisyys

## Slide 12: Näkymiä päästövähennysten toteutettavuuteen
Hyvä toimi on pinta-alaa tai muuta yksikköä kohden tehokas tai niin houkutteleva, että sitä otetaan käyttöön tiloilla ahkerasti
Päästövähennyksen raportointiin tarvitaan myös tilastotieto ja menetelmä
Ilman turvepeltojen raivauksen loppumista on vaikea nähdä päästöjen merkittävästi vähenevän
Kivennäismaiden hiilivarastoja lisäävät toimet ovat helpommin hyväksyttäviä kuin turvemaiden ja pinta-alaa on enemmän
Kasvisten osuuden lisääntyminen ruokavalioissa saattaa helpottaa ilmastotavoitteiden saavuttamista
Pieniäkään vähennyksiä ei kannata aliarvioida, kaikkia tarvitaan
Tarvitaan nykyisten keinojen ja rahoituslähteiden lisäksi uusia